## Slide 1
BIPEDAL ROBOT
1
Hristina Nikolovska
Florijan Štukelj
Jaka Verk
Sistemi daljinskega vodenja
Notes: Začnem s kratko predstavitvijo projekta: gre za mobilnega robota, pri katerem smo združili pogonske motorje, motorje za premik trupa, senzor nagiba in regulacijo. Poudarim, da je bistvo projekta povezava med strojno opremo in programsko logiko na STM32F4 mikrokrmilniku. Najpomembnejši sklopi so CyberGear motorji, DDSM115 pogonski motorji, MPU6050 oziroma meritev nagiba, Kalmanov filter in regulacija toka motorjev.

## Slide 2
8
Arhitektura sistema
Notes: Na tem slajdu razložim regulacijo. Stanje robota vsebuje položaj, hitrost, nagib in kotno hitrost nagiba. Za vsako vrednost primerjamo želeno vrednost in trenutno vrednost. Ker želimo stabilizacijo, so želene vrednosti večinoma nič. Vsaka napaka ima svoj faktor: k1 za položaj, k2 za hitrost, k3 za nagib in k4 za kotno hitrost. Iz tega dobimo u_L in u_R, nato se pretvori v tokovni ukaz za DDSM115 motorja. To je dejanski odziv koles.

## Slide 3
u = k · [ k₁(xᵈ−x) + k₂(vᵈ−v) + k₃(φᵈ−φ) + k₄(ωᵈ−ω) ]
x
položaj robota
v
linearna hitrost
Φ + senzor_offset
nagib robota
ω
kotna hitrost nagiba
8
Regulacija stabilizacije
Vektor stanj:
xᵈ = 0 oz. iz MRF
položaj robota
vᵈ = 0 … robot miruje
linearna hitrost
φᵈ = 0 … robot je pokonci
nagib robota
ωᵈ = 0 … robot ne niha
kotna hitrost nagiba
Referenčne vrednosti:
Kt ​=0.75 [Nm/A]
Konstanta motorja:
Izračun toka:
Izračun momenta:
I = u / Kt ​ [A] ​
Postopek implementacije
Težava vračanja v pozicijo
Zato dodan 2. regulator
sendCurrentCommand(motor_id, izracunan_tok);
Pošiljanje toka na motor:
Senzor_offset = 0.03
K = 0.2
K1 = 23
K2 = 16
K3 = 77
K4 = 3
Vrednosti parametrov:
Notes: Na tem slajdu razložim regulacijo. Stanje robota vsebuje položaj, hitrost, nagib in kotno hitrost nagiba. Za vsako vrednost primerjamo želeno vrednost in trenutno vrednost. Ker želimo stabilizacijo, so želene vrednosti večinoma nič. Vsaka napaka ima svoj faktor: k1 za položaj, k2 za hitrost, k3 za nagib in k4 za kotno hitrost. Iz tega dobimo u_L in u_R, nato se pretvori v tokovni ukaz za DDSM115 motorja. To je dejanski odziv koles.

## Slide 4
Implementacija
Delovanje
Vpliv različnih parametrov
Izklop regulacije ob dvigu
8
MIT način
Notes: Na tem slajdu razložim regulacijo. Stanje robota vsebuje položaj, hitrost, nagib in kotno hitrost nagiba. Za vsako vrednost primerjamo želeno vrednost in trenutno vrednost. Ker želimo stabilizacijo, so želene vrednosti večinoma nič. Vsaka napaka ima svoj faktor: k1 za položaj, k2 za hitrost, k3 za nagib in k4 za kotno hitrost. Iz tega dobimo u_L in u_R, nato se pretvori v tokovni ukaz za DDSM115 motorja. To je dejanski odziv koles.

## Slide 5
Težave pri implementaciji zaradi napetosti
Na računalniku pošljemo ukaz v obliki: 300mm 1!
Pomen:
- `300mm` pomeni premik za 300 mm naprej.
- `1` pomeni dvig robota.
- `0` pomeni spust oziroma nevtralni položaj.
- `!` pomeni konec ukaza.
8
MRF komunikacija
Notes: Na tem slajdu razložim regulacijo. Stanje robota vsebuje položaj, hitrost, nagib in kotno hitrost nagiba. Za vsako vrednost primerjamo želeno vrednost in trenutno vrednost. Ker želimo stabilizacijo, so želene vrednosti večinoma nič. Vsaka napaka ima svoj faktor: k1 za položaj, k2 za hitrost, k3 za nagib in k4 za kotno hitrost. Iz tega dobimo u_L in u_R, nato se pretvori v tokovni ukaz za DDSM115 motorja. To je dejanski odziv koles.

## Slide 6
Upravljanje s tipkami na tipkovnici
Adaptivni parametri MIT načina
8
Možne nadgradnje
Notes: Na tem slajdu razložim regulacijo. Stanje robota vsebuje položaj, hitrost, nagib in kotno hitrost nagiba. Za vsako vrednost primerjamo želeno vrednost in trenutno vrednost. Ker želimo stabilizacijo, so želene vrednosti večinoma nič. Vsaka napaka ima svoj faktor: k1 za položaj, k2 za hitrost, k3 za nagib in k4 za kotno hitrost. Iz tega dobimo u_L in u_R, nato se pretvori v tokovni ukaz za DDSM115 motorja. To je dejanski odziv koles.